## Slide 1: ROBOT EXPLORATEUR
LOTFI – MACCARINELLI – MARION
Encadrant : M. Pelleau

## Slide 2: NOTRE ÉQUIPE
Yacine
Lotfi
Chloé Maccarinelli
Pierre Marion
Notes: Notre groupe composé de Yacine Pierre et moi-même avons choisi de travailler sur le sujet de robot explorateur proposé par Mme pelleau et Mr formenti.

## Slide 3: TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
TRAVAIL EFFECTUE
  HARDWARE
  SOFTWARE
PERSPECTIVES
CONCLUSION
Notes: Dans cette présentation on va définir plus concrètement en quoi consistait le projet et par la suite Pierre et Yacine vont faire un tour d’horizon du travail effectué au niveau hardware et software et on terminera sur les notions de cartographie et localisation simultanée sur lesquelles on a commencé à travailler

## Slide 4: LE SUJET
Algorithme de A*
SLAM
cartographie et localisation simultanée
Simultaneous Localization And Mapping
Notes: L’objectif principal était d’implémenter une version de l’algorithme A* sur Arduino. Or une redéfinition du sujet a été effectuée sous les conseils de Mr malapert . Et on a donc été amenés à créer un robot explorateur et commencer un travail sur la notion de cartographie et localisation simultanée. La cartographie et localisation simultanée c’est le fait que notre est capable de se repérer dans l’espace sans connaitre préalablement l’environnement. Tout va se faire en temps réel.

## Slide 5: TRAVAIL EFFECTUE
PARTIE HARDWARE

## Slide 6: CONTRAINTES MATERIELLES
Matériel imposé
Capteurs ultrasons HC-SR04 x3
Carte Arduino Leonardo
Kit Speed pour le châssis
Notes: Pour la réalisation de ce projet on a eu 3 grosses contraintes matérielle :
utiliser un carte Arduino Leonardo
le capteur ultrason HC SR 04
un kit de base pour le châssis

## Slide 7: CREATION /ADAPTATION
Reproduction avec Inkskape
Modification pour les capteurs
2 épaisseurs
Notes: La première étape fût de reproduire les pièces pour le châssis en les adaptant au nombres de capteurs et à la disposition voulu puisque que le kkit n’était aps adapté au matériel dont on disposait. C ’était une étape assez longue puisque que les mesures que l’on pouvais retranscrire sont mesuré à la main et pas précise du coup on a du redécouper certaine pièces à 3 reprises.
De plus le plexiglas utilisé pouvait varier d’un mm d’épaisseur ce qui nous inciter à réaliser 2 versions de certaines pièces.

## Slide 8
Notes: Diapo Masquée

## Slide 9: TRAVAIL EFFECTUE
PARTIE SOFTWARE

## Slide 10: Les composants
Test fonctionnement des moteurs
CAPTEURS
MOTEURS
Test fonctionnement des capteurs
CAPTEURS / MOTEURS
Notes: Pour les capteurs on tests qu’il détecte bien un obstacle en renvoyant la distance entre celui-ci et le robot
Les moteurs on vérifie que ils se lancent …. Detailler !!
Les deux ensembles :
problème : Les moteurs ne fonctionnaient plus au branchement des capteurs
Solution : on a découvert que certain pin de la carte Arduino étaient en fait des pin PWM (Pulse Width Modulation) qui permettent de moduler la frequence et posaient probleme dans notre cas

## Slide 11: Version 1
Avance
Évite les obstacles
Cherche à longer les obstacles
Notes: Dans cette version le robot avance evite les obstacles et cherche a les longer
https://drive.google.com/open?id=1KaYvbsnJH1nLz_G5G_DL3mjqdzW1SO3_

## Slide 12: VERSION 1
blabla
1
FONCTIONEMENT
2
PROBLEMES
  marche arrière
  Demi-tour
  Détection

## Slide 13: VERSION 1

## Slide 14: VERSION 1
blabla
1
FONCTIONEMENT
2
PROBLEMES
  marche arrière
  Demi-tour
  Détection
Notes: PROBLEMES :
Quand il Cherche à longer un obstacle de gauche ou droite , le robot tourne vers celui-ci pour le rejoindre donc l’obstacle sera desormais devant lui mais 1 fois sur 3 ne va pas détecter l’obstacle si il est devant lui;
Aussi la marche arriere n’est pas maitrisé de part l’absence de capteur arieree
Et il ne tourne pas sur lui-même , il faut tenir compte de sa taille + une marge (pour tourner il bloque une roue et avance celle inverse à la direction voulue)

## Slide 15: Version 2
Avance / demi-tour
Évite les obstacles
Ajuste sa trajectoire
Notes: Dans cette version le robot avance fait demi tour evite les obstacle et peut ajuster sa trajectoire
https://drive.google.com/open?id=1zaU3x7JIWjptBALn8Vb3FeU2IyW26otV

## Slide 16: VERSION 2
1
FONCTIONEMENT
2
PROBLEMES
marche arrière

## Slide 17: VERSION 2
1
FONCTIONEMENT
2
PROBLEMES
marche arrière non maîtrisée
Notes: Tant que la distance entre l’obstacle et le robot n’est pas inférieure à une certaine distance de sécurité alors il continue l’action de déplacement en cours.
si la distance diminue pour un obstacle a gauche ou droite et tjs pas d’obstacle devant alors il ne s’arrete pas et ajuste automatiquement sa trajectoire pour rester parrallele à l’obstacle
Si toutefois il y a un obstacle à l’avant alors le robot va s’arreter et analyser son environnement à gauche et droite puis prendre une décision.
Contrairement à l’autre version, le robot peut faire demi-tour et tourner sur place sans vrmt faire attention a sa taille ( tourne une roue vers l’avant et l’autre vers l’arrière)
Il ajuste sa trajectoire ce qui lui évite le risque de collision avec l’obstacle comme nous l’avons constaté avec notre première version.

## Slide 18: VERSION 2
1
FONCTIONEMENT
2
PROBLEMES
marche arrière

## Slide 19: RECEPTION DES DONNEES
PROBLEMES
SOLUTIONS
Envoie des données via WIFI

## Slide 20: PERSPECTIVES
cartographie et localisation simultanée
L’environnement réel :
  Sols glissants
  Matériaux des obstacles
  Qualité des capteurs
  Erreurs de perceptions
Problèmes
Filtrage pour fusion de capteurs (FFC) ou filtre de Kalman
Solution

## Slide 22: CONCLUSION

## Slide 23: GESTION DE PROJET
Implication de chacun en fonction des tâches
 | Chloé | Pierre | Yacine
Création des pièces |  |  | 
Implémentations |  |  | 
Tests |  |  | 
Réflexions |  |  | 
Cartographie et localisation |  |  | 
Réception des données |  |  | 
Rédaction et documentation |  |  | 

## Slide 24: MERCI DE VOTRE ATTENTION
Adresses email:
chloe.maccarinelli@etu.univ-cotedazur.fr
pierre.marion@etu.univ-cotedazur.fr
yacine.lotfi@etu.univ-cotedazur.fr
Lien vers le projet:
https://github.com/ChloeMaccarinelli/TER_M1_S2