## Slide 1: ROBOT EXPLORATEUR
LOTFI – MACCARINELLI – MARION
Encadrant : Mme Pelleau

## Slide 2: NOTRE ÉQUIPE
Yacine
Lotfi
Chloé Maccarinelli
Pierre Marion
Notes: Notre groupe composé de Yacine Pierre et moi-même avons choisi de travailler sur le sujet de robot explorateur proposé par Mme pelleau et Mr formenti.

## Slide 3: TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
TRAVAIL EFFECTUE
  HARDWARE
  SOFTWARE
PERSPECTIVES
CONCLUSION
Notes: Dans cette présentation on va définir plus concrètement en quoi consistait le projet et par la suite Pierre et Yacine vont faire un tour d’horizon du travail effectué au niveau hardware et software et on terminera sur les notions de cartographie et localisation simultanée sur lesquelles on a commencé à travailler

## Slide 4: LE SUJET
Algorithme de A*
SLAM
cartographie et localisation simultanée
Simultaneous Localization And Mapping
Notes: L’objectif principal était d’implémenter une version de l’algorithme A* sur Arduino. Or une redéfinition du sujet a été effectuée sous les conseils de Mr malapert . Et on a donc été amenés à créer un robot explorateur et commencer un travail sur la notion de cartographie et localisation simultanée. La cartographie et localisation simultanée c’est le fait que notre est capable de se repérer dans l’espace sans connaitre préalablement l’environnement. Tout va se faire en temps réel.

## Slide 5: TRAVAIL EFFECTUE
PARTIE HARDWARE

## Slide 6: CONTRAINTES
Matériel imposé
Capteurs ultrasons HC-SR04 x3
Carte Arduino Leonardo
Kit Seeed
Notes: 3 grosses contraintes matériel :
utiliser un carte Arduino Leonardo
le capteur ultrason HC SR 04
un kit de base pour le squelette

## Slide 7: CREATION /ADAPTATION
Reproduction avec Inkskape
2 épaisseurs
Modification pour les capteurs
/// faire transition
Notes: La première étape fût de reproduire les pièces pour le châssis en les adaptant au nombres de capteurs et à la disposition voulu puisque que le kkit n’était aps adapté au matériel dont on disposait. C ’était une étape assez longue puisque que les mesures que l’on pouvais retranscrire sont mesuré à la main et pas précise du coup on a du redécouper certaine pièces à 3 reprises.
De plus le plexiglas utilisé pouvait varier d’un mm d’épaisseur ce qui nous inciter à réaliser 2 versions de certaines pièces.

## Slide 8
Notes: Diapo Masquée
Capteur
Petit piece et phto plus toit

## Slide 9: TRAVAIL EFFECTUE
PARTIE SOFTWARE

## Slide 10: LES COMPOSANTS
Test fonctionnement des moteurs
CAPTEURS
MOTEURS
Test fonctionnement des capteurs
CAPTEURS / MOTEURS
Notes: Pour les capteurs on tests qu’il détecte bien un obstacle en renvoyant la distance entre celui-ci et le robot
Les moteurs on vérifie que ils se lancent …. Detailler !!
Les deux ensembles :
problème : Les moteurs ne fonctionnaient plus au branchement des capteurs
Solution : on a découvert que certain pin de la carte Arduino étaient en fait des pin PWM (Pulse Width Modulation) qui permettent de moduler la frequence et posaient probleme dans notre cas

## Slide 11: Version 1
Avance
Cherche à longer les obstacles
Notes: Dans cette version le robot avance evite les obstacles et cherche a les longer
https://drive.google.com/open?id=1KaYvbsnJH1nLz_G5G_DL3mjqdzW1SO3_

## Slide 12: VERSION 1
1
FONCTIONNEMENT
2
PROBLEMES
  marche arrière
  Demi-tour
  Détection

## Slide 13: VERSION 1
1
Parallèle à l’objet ?
3
Peut avancer ?
Oui
  Passe à la suite
Non
  Se repositionne
2
Objets sur les côtés trop proches ?
Oui
  Évite
Non
  Avance
Oui
  Avance
Non
  Recule
Notes: PROBLEMES :
Quand il Cherche à longer un obstacle de gauche ou droite , le robot tourne vers celui-ci pour le rejoindre donc l’obstacle sera desormais devant lui mais 1 fois sur 3 ne va pas détecter l’obstacle si il est devant lui;
Aussi la marche arriere n’est pas maitrisé de part l’absence de capteur arieree
Et il ne tourne pas sur lui-même , il faut tenir compte de sa taille + une marge (pour tourner il bloque une roue et avance celle inverse à la direction voulue)

## Slide 14: VERSION 1
1
FONCTIONNEMENT
2
PROBLEMES
  marche arrière
  Demi-tour
  Détection

## Slide 15: Version 2
Avance / demi-tour
Évite les obstacles
Ajuste sa trajectoire
Notes: Dans cette 2ème version le robot avance, peut faire demi tour, peut évité les obstacle et ajuster sa trajectoire.
https://drive.google.com/open?id=1zaU3x7JIWjptBALn8Vb3FeU2IyW26otV

## Slide 16: VERSION 2
1
FONCTIONNEMENT
2
PROBLEMES
marche arrière
Notes: Nous avons décider de refaire l’algorithme afin d’éviter de suivre un obstacle. Il fonctionne de la manière suivante

## Slide 17: VERSION 2
1
FONCTIONEMENT
2
PROBLEMES
marche arrière non maîtrisée
Notes: Si il y a un obstacle à l’avant alors le robot s’arrête, regarde ou il peut tourner ou faire demi tour. Sinon il ajuste sa trajectoire tout en avançant.
Contrairement à l’autre version, le robot peut faire demi-tour et tourner sur place sans vrmt faire attention a sa taille ( tourne une roue vers l’avant et l’autre vers l’arrière)
Il ajuste sa trajectoire ce qui lui évite le risque de collision avec l’obstacle comme nous l’avons constaté avec notre première version.

## Slide 18: VERSION 2
1
FONCTIONNEMENT
2
PROBLEMES
marche arrière
Notes: Le problème restant est toujours celui de la marche arrière n’ayant pas de capteur à l’arrière nous pouvons toujours pas bien la maîtriser.

## Slide 19: ENVOIE DE DONNEES
MODULE WIFI ESP8266
Envoie de données par requêtes HTTP
Notes: Pour l’envoie de données, nous avons utiliser le module WIFI ESP8266.
L’utilisation d’un module wifi est intéressante si nous souhaitons envoyer les données à un serveur afin de les traiter en direct comme dans notre cas pour la cartographie. Ici l’envoie de données par requête HTTP peut nous permettre d’envoyer les données sur un serveur spring.

## Slide 20: ENVOIE DES DONNEES
PROBLEMES
SOLUTIONS
Réception mais pas de traitement
Changer de module WIFI
Passer par un module UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
Envoie des données via WIFI
Notes: Cependant de notre côté malgré les différents tutoriels existant le résultat à ce niveau est toujours le même pour nous, l’IDE ne détecte pas le module wifi à travers la carte Arduino.
mais nous nous rendons compte qu’au moment de l’utilisation des commandes AT sur le module ce dernier les reçoies mais ne les traites pas. -En langage courant, c'est le composant utilisé pour faire la liaison entre l'ordinateur et le port série. Avoir un module UART peut aussi nous permettre d'envoyer directement les firmwares souhaités sur le module WIFI.

## Slide 21: PERSPECTIVES
cartographie et localisation simultanée
L’environnement réel :
  Sols glissants
  Matériaux des obstacles
  Qualité des capteurs
  Erreurs de perceptions
PROBLEMES
Filtrage pour fusion de capteurs (FFC) ou filtre de Kalman
SOLUTION
Notes: Donc comme je l’expliquais au début de la présentation je vais détailler un plus le fonctionnement l’algorithme de slam donc algo que l’on pourrait éventuellement implémenter sur ce robot.
Comme tout les algorithmes que se basent sur des données réels on doit prendre en compte l’environnement (sols glissants….) Et si on en tient pas compte évident les résultats seront erronés . LA SOLUTION :

## Slide 22
Notes: Filtrage par fusion de capteurs donc l’idées c’est de récupérer les données brutes (donc par rapport a ce qu’on a commencer a mettre en place ce sera les donnees envoyées via wifi)
Et on va avec des calculs d’incertitudes etc.. Je rentre pas dans les détails; prévoir une supposée position par rapport à ces données et a la position actuelle … boucle perception decision action et l’avantage c’est notamment que l’on a pas besoin de connaitre toute la carte au début. Il va la construire en temps réelle.

## Slide 23: CONCLUSION
Prototype fonctionnel
Notes: Pour conclure on a un robot détecteur d’obstacle fonctionnel après on a eu quelques mauvaises surprises au niveau des implementations on bien vu la différence entre la théorie et la pratique sans laquelle certaines fonctionnalités aurait pu être approfondies. Diffetecne cartes

## Slide 24: GESTION DE PROJET
Implication de chacun en fonction des tâches
 | Chloé | Pierre | Yacine
Création des pièces |  |  | 
Implémentations |  |  | 
Tests |  |  | 
Réflexions |  |  | 
Cartographie et localisation |  |  | 
Réception des données |  |  | 
Rédaction et documentation |  |  | 

## Slide 25: MERCI DE VOTRE ATTENTION
Adresses email:
chloe.maccarinelli@etu.univ-cotedazur.fr
pierre.marion@etu.univ-cotedazur.fr
yacine.lotfi@etu.univ-cotedazur.fr
Lien vers le projet:
https://github.com/ChloeMaccarinelli/TER_M1_S2